| 索引号 | 003257952/201904-00537 | 组配分类 | 政府购买服务及社会资本合作（PPP） |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布机构 | 泾县人民政府（办公室） | 发文日期 | 2019-02-19 00:00 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 政府购买服务及社会资本合作（PPP） |
| 信息来源 | 泾县财政局 | 主题导航 |  |
| 信息名称 | 泾县生态文明提升基础设施建设PPP项目进展情况(截止2019年2月14日) | 内容概述 |  |

## 泾县生态文明提升基础设施建设PPP项目进展情况(截止2019年2月14日)

| 序号 | 项目名称 | 项目概况 | 开工/预计开工时间 | 年度工作计划 | 目前进展节点 | 下个月工作计划 | 责任 单位 | 落实要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 青弋江诗意山水画廊骑游步道建设项目 | 本项目从桃花潭新大桥至水西大桥与水西大道平交，自江心洲公园到马头古镇，全长62km，主要为青弋江骑游步道、河道治理、沿途绿化及沿岸历史文化展示长廊建设。 |  |  |  |  |  |  | 尚未确定实施计划 |
| 2 | 活水穿城建设工程 | 本项目分为城东排水渠、水系甲、水系乙及皖南第一街景观渠建设。其中城东排水渠全长2388m，设计沟底宽4.0m、蓝线宽4.0m、绿线宽15.0m；水系甲全长3114m，设计沟底宽4.0m、蓝线宽10.0m、绿线宽18.0m；水系乙全长3913m、设计沟底宽5.0m、蓝线宽10.0m、绿线宽20.0m；皖南第一街景观渠等。 |  |  |  |  |  |  | 尚未确定实施计划 |
| 3 | 运河（城区段）绿色长廊建设项目 | 1、运河绿道从董村大桥开始，沿总干渠北岸至山口，跨幕溪河，沿运河（总干渠）西侧至纪村电站，全长28.165 km，绿道宽4.5m，彩色沥青混凝土路面； 2、运河绿廊全长28.165 km，宽度为绿道两侧各5.0m。 |  |  |  |  |  |  | 尚未确定实施计划 |
| 4 | 彩虹桥及赏溪公园建设项目 | 1、彩虹桥位于青弋江南路北侧，呈南北走向，人行桥南侧接体育路，北侧至江心洲最高点。 2、赏溪公园南侧为环城南路、北侧为青弋江南路，主要为硬化铺装及景观绿色亮化工程。 | 2018.10.15 | 完成公园土方开挖、挡土墙、湖底铺筑、景观桥、景观步汀、建筑主体等 | 1.完成清单及控制价编制并报送审计局审计。 2.关于土地划拨费用出具方式，县政府党组会已召开，同意拨付该项目土地划拨费用264.182万元，由县财政局据实核付。 3.赏溪公园一期可研报告已编制完成并报至发改委。 4.工程进展： （1）土方工程 完成建筑垃圾清运2.24万m3、占总量的80%；完成全部房基和地坪拆除的剩余部分；完成外运土方1.5万m3，占总量的60%。 （2）景观工程 完成水景工程之生态水池开挖、挡墙砌筑；完成景观桥基础及下部结构，近期准备施工桥面；完成木平台基础、挡墙和平台钢筋砼结构；完成四角亭基础；完成景墙（东对）基础。 （3）给排水工程 完成雨水管道安装约250m。 （4）建筑工程 完成厕所基础、主体结构施工。完成茶楼挡墙、换填和基础工程。 | 1、为拆迁场地清理 未拆迁场地占用项目主入口，涉及较多工程项目，为全面开展施工，需尽快协调、完成剩余拆迁。 2、土方工程 重点完成剩余土方填筑的进场，计划1.1万m3。完成剩余建筑垃圾、房基和地坪的破除工作，未拆迁部分除外。 3、水景工程 重点完成生态驳岸造型、池底整理，包括景石和种植土施工。完成钢筋砼水池土方开挖（部分）。 4、景观平台 已完成基础、下部结构土建施工，进行上部木平台专业定制工作。 5、建筑工程（茶楼） 已完成换填、挡墙和基础（检验）施工，主要开展主体结构和墙体砌筑。 6、建筑工程（厕所） 已完成基础、主体建筑，计划进行水电施工。 7、景墙（东对） 已完成基础、墙身施工，主要进行装饰施工。 8、给排水 主要完成部分雨水管道施工，计划300m。 | 住建委 |  | 目前实施的为赏溪公园一期 |
| 5 | 幕溪河城区段防洪景观绿道工程 | 本项目主要包括防洪工程、景观绿道工程、山口闸建设，其中幕溪河城区段防洪景观绿道工程治理全长8.5km，山口闸总面积420亩、库容8.3万m3，房屋拆迁面积18000m2。 |  |  |  |  |  |  | 尚未确定实施计划 |
| 6 | 泾县城镇污水处理工程 | 本项目污水处理厂总设计规模13100m³/d，其中水西污水处理厂处理规模为10000m³/d，琴溪镇、茂林镇、榔桥镇污水处理厂规模均为500m³/d，蔡村镇、丁家桥镇、云岭镇、桃花潭镇污水处理厂处理规模均为300m³/d，汀溪乡、昌桥乡污水处理厂处理规模均为200m³/d，配套建设污水管网总长140KM。 | 2018.9.4 | 2018年完成琴溪镇、蔡村镇、汀溪乡、丁家桥镇四个污水处理厂 | 1.国土局用地预审已完成，用地规划许可证申已办理，用地预审已批复； 2.除蔡村镇、汀溪乡外排污口论证报告水务局已批复 ； 3.琴溪镇、蔡村镇、汀溪乡、丁家桥镇四个乡镇环评报告已批复； 4.九个乡镇项目选址意见书已办理完成； 5.设计单位完成琴溪镇、蔡村镇、汀溪乡、丁家桥镇施工图纸； 6.①琴溪镇污水处理厂 1、格栅井主体结构完成 2、组合水池主体结构完成。 3、办公用房、设备用房主体结构完成，设备用房屋脊梁浇筑完成。 4、中间水池池壁已具备浇筑条件。 5、围墙基础钢筋绑扎完成20米。 6、部分污水处理设备进场。 ②蔡村镇污水处理厂 1、组合池池壁钢筋绑扎完成，池壁模板安装。 2、办公用房、设备用房主体结构完成，拉墙筋植筋完成，屋面屋脊梁浇筑完成。 3、悬臂式挡墙垫层浇筑约100米，钢筋绑扎完成80%。 4、格栅井主体结构完成。 5、部分污水处理设备进场。③汀溪乡污水处理厂 1、格栅井，集水井，调节池-4m底板具备浇筑条件。 2、组合池主体结构完成 3、中间水池池壁具备浇筑条件。 4、设备间、办公用房回填土完成70%。 5、悬臂式挡墙墙趾具备浇筑条件（长度20米）④丁家桥镇污水处理厂 1、格栅井 -3.2米以下池壁完成，池底填充混凝土浇筑完成。 2、设备间基础回填完成，一层内架搭设。 3、在线监测用房条形基础浇筑完成。 4、中间水池基础换填完成。 | 1.完成建设用地土地费用划拨； 2.完成工程规划许可证、施工许可证办理； 3.完成蔡村镇、汀溪乡排污口论证报告批复； 4.完成剩余5个乡镇污水处理厂设计图纸； 5.①琴溪镇污水处理厂 1、组合池填充混凝土浇筑，设备基础施工，污水处理设备安装。 2、办公用房、设备间二次结构施工完成。 3、中间水池主体结构完成，设备基础施工，污水处理设备安装。 4、格栅井填充混凝土浇筑，设备基础施工，污水处理设备安装。 5、围墙砌筑完成。 6、在线监测用房主体结构完成。 7、厂站室外砂砾石回填完成。 ②蔡村镇污水处理厂 1、组合池主体结构完成，填充混凝土浇筑，设备基础施工，污水处理设备安装。 2、格栅井填充混凝土浇筑，设备基础施工，污水处理设备安装。 3、设备间、办公用房二次结构施工完成。 4、悬臂式挡墙施工完成。 5、中间水池主体结构完成，设备基础施工，设备安装。 6、在线监测用房主体结构完成。 7、厂站室外砂砾石回填完成。 ③汀溪乡污水处理厂 1、组合池填充混凝土浇筑，设备基础施工，污水处理设备安装； 2、格栅井主体结构完成，填充混凝土浇筑，设备基础施工，污水处理设备安装。 3、中间水池主体结构施工完成，设备基础施工，污水处理设备安装。 4、挡墙混凝土浇筑完成70%。 5、办公用房、设备用房主体结构完成。（基础回填暂无砂砾石供应） ④丁家桥镇污水处理厂 1、中间水池主体结构完成，设备基础浇筑，设备安装。 2、设备用房主体结构完成。 3、格栅井主体结构完成，填充混凝土浇筑完成，设备基础施工，污水处理设备安装。 4、组合水池主体结构完成。 5、在线监测用房墙体砌筑完成。 | 住建委 | 待确定 |  |
| 7 | 供应链提升工程（一期） | 本项目总建筑面积约34000㎡，位于泾川大道东侧，象山污水处理厂周边，其中水果交易区（8000㎡）,冷冻品交易中心（8000㎡），车辆维修及公交调度中心（3800㎡），商业（12000㎡），物业服务中心（2000㎡），配套建设变配电、给排水、消防、安全、环保、绿化等基础设施。 | / |  | 1.完成1~9#单体建筑施工图设计、景观设计、火灾自动报警、室外生活、消防给水、供配电设计； 2.已完成清单、控制价编制，并对接住建委“背靠背”清单、控制价编制等事宜。 |  | 住建委 | 待确定 | 导致清单无法背靠背核对 |
| 住建委 | 待确定 |  |
| 住建委 | 待确定 |  |
| 住建委 | 待确定 |  |
| 住建委 | 待确定 |  |
| 8 | 供应链提升工程（二期） | 分为客运站和物流市场两个地块，总建筑面积约169716㎡，其中客运站地块总建筑面积11200㎡，物流市场地块总建筑面积158516㎡，配套建设变配电、给排水、消防、安全、环保、绿化等基础设施；位于泾县205国道与财富东路交叉口东北侧。 |  |  |  |  |  |  | 尚未确定实施计划 |
| 9 | 供应链提升工程（三期） | 本项目位于泾县205国道与拟建泾宁快速通道交口东北侧，总用地150亩。汽贸城总建筑面积51887.87平方米，停车场面积约为40亩，公交站面积约为20亩。 |  |  |  |  |  |  | 尚未确定实施计划 |
| 10 | 供应链提升工程（四期） | 本项目总建筑面积99804㎡，位于桃花潭西路与水西大道交叉口。小商品交易中心（34746㎡），配套管理服务（42000㎡），仓储物流（13680㎡），配套建设变配电、给排水、消防、安全、环保、绿化等基础设施。 | / | 完成方案确定和施工图设计 | 8月9日，第三次设计方案修改完成，相关方案已报至住建委，随后上报县政府 | 1.组织相关职能部门召开方案比选会，确定设计方案； 2.办理土地出让手续，取得用地指标。 | 住建委 | 待确定 |  |
| 住建委 | 待确定 |  |
| 11 | 桃花潭中路改造工程 | 本项目全长2.65km，为城市主干路，设计时速为60km/h,道路红线宽度为50m。 | 2018.7.21 | 主线通车 | 1、完成K0+000～K0+890左幅老路面板裂缝处理175m、脱空板注浆3800㎡、破除混凝土板块还原200㎡、坑洞处理234㎡。 2、完成K0+000～K0+890左幅机动车道铣刨7100㎡,接缝维修3026m,完成K0+000～K0+500左幅机动车道铺贴抗裂贴1165㎡，粘层油洒布7100㎡、铺设聚酯玻纤布7100㎡、下面层（9cm）沥青混凝土摊铺7100㎡。 3、完成体育路至交通路纵向349m电力排管沟槽开挖、底板基础浇筑、布管及砼浇筑施工，工井9座。 4、完成交通路口右侧K0+917～K0+940现状车行道拆除800㎡。完成交通路口右幅砂砾石回填800㎡，C35混凝土浇筑800㎡。 5、完成稼祥路至泾川大道左幅人行道纵向电力排管220m沟槽开挖、底板基础浇筑、布管及砼浇筑施工,工井3座；完成交通路至稼祥路右幅人行道纵向电力排管23m沟槽开挖、底板基础浇筑、布管及砼浇筑施工。 6、完成李村路至财富大道北侧交通监控管道沟槽开挖360m。 | （一）、体育路至交通路段 1、电力排管工程 （1）完成明德小学至体育路北侧电力排管168m沟槽开挖、底板基础浇筑、布管及砼浇筑，工井4座，完成中山路至交通路南侧电力排管41m沟槽开挖、底板基础浇筑、布管及砼浇筑，工井1座。 （2）完成气象路至中山路南侧电力排管拉管施工259m，工井5座。 （二）、交通路至泾川大道 1、路基工程 完成稼祥路至泾川大道左幅非机动车道路床整形1500㎡、砂砾石填筑600m³。 2、路面工程 完成K0+917～K0+940机动车道粘层油1600㎡，7cm粗粒式沥青摊铺1600㎡；完成右幅K1+680～K1+720机动车道粘层油洒布500㎡，7cm粗粒式沥青摊铺500㎡。完成右幅K0+917～K0+940机动车道5cm中粒式改性沥青摊铺1600㎡；；完成右幅K1+680～K1+720机动车道5cm中粒式改性沥青摊铺500㎡。完成交通路至泾川大道左幅机动车道中面层沥青摊铺11121㎡，粘层油洒布11121㎡。 3、给水工程 完成交通路口北侧给水管道开挖，管道安装，管道回填21米。阀门井1座。 4、电力排管工程 完成交通路口至稼祥路北侧电力排管北26#—北35#布管372米沟槽开挖、底板基础浇筑、布管及砼浇筑施工，电力排管工井10座，完成交通路口至稼祥路南侧电力排管南20#—南28#布管299米沟槽开挖、底板基础浇筑、布管及砼浇筑施工，电力排管工井9座。 5、交通工程 完成交通路至泾川大道北侧交通监控管道开挖、安装及回填775m。 6、照明工程 完成交通路至泾川大道北侧照明管道开挖、安装及回填775m。 （三）泾川大道至财富大道 1、路面工程 （1）泾川大道到财富大道左幅非机动车道水泥稳定碎石摊铺2400㎡。 （2）完成李村路到财富大道左幅人行道路床整形1600㎡，级配碎石填筑1600㎡。 2、雨水工程 完成李村路到财富大道段道路右幅非机动车道处380m纵向雨水管道沟槽开挖、管道基础、管道铺设及回填施工，完成15座雨水检查井施工。 3、照明工程 完成泾川大道至财富大道北侧照明管道开挖、安装及回填790m。 4、交通监控工程 完成泾川大道至财富大道北侧交通监控管道开挖430m，管道安装及回填790m。 | 住建委 | 待确定 |  |
| 12 | 泾县社会主义核心价值观教育基地项目 | 本项目位于幕溪河南路与贺村路交叉口东北侧，总建筑面积32100㎡，其中体育馆9000㎡，青少年科技体验馆12000㎡，档案馆6800㎡，图书馆2000㎡，文化馆2300㎡，配套建设变配电、给排水、消防、安全、环保、绿色等基础设施。 | / | 完成方案确定和施工图设计 | 设计方案比选已完成，设计单位已确定 | 确定六馆规模、办理项目选址意见书 | 住建委 | 待确定 |  |
| 住建委 | 待确定 |  |
| 住建委 | 待确定 |  |